ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения муниципального образования (далее МО) Сухо-Чемровскийсельсовет Целинного района Алтайского края на период до 2025 года разработан с учетом требований  Водного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации 2006г. .№23, ст.2381; №50 ст.5279; 2007 г. №26,ст.3075; 2008 г. .№29 ст.3418; №30 ст.3616; 2009г.№30 ст.3735; №52 ст.6441; 2011г. №1 ст.32); Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ст.37-41); Положения СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (официальное издание М.ФГУП ЦПП.2004. дата редакции 01.01.2004 г.) территориальных строительных нормативов.

Схема водоснабжения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программного комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения.

Разработка схемы  водоснабжения включает первоочередные мероприятия по созданию централизованных систем водоснабжения и повышения надежности функционирования этих систем, а также способствующие режиму устойчивого и достаточного финансирования и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в МО Сухо-Чемровский сельсовет. Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), магистральные сети водопровода.

Целью разработки схем водоснабжения является определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития системы водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий, а именно:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения на период до 2017 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и сохранения приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы системы водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- 100% обеспечение населения водоснабжением питьевого качества.

В ходе решения поставленной цели реализуются задачи по развитию объектов инженерной инфраструктуры, реконструкции и модернизации коммунального хозяйства, а именно:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых;

- реконструкция существующих сетей с заменой изношенных участков сети;

- модернизация объектов  инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и  энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся объектов недвижимости и системам водоснабжения.

1.  Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения.

МО Сухо-Чемровский сельсовет расположен в юго-западной части Целинного района Алтайского края  в 47 км от районного центра Целинное, 23 км от г.Бийска.

Территорию муниципального образования Сухо-Чемровский сельсовет составляют территории двух сел: с.Сухая Чемровка и с.Сверчково с центром в с.Сухая Чемровка. Границы Сухо-Чемровского сельсовета проходят с Бийским, Зональным районами, с сельсоветами: Ложкинским и Воеводским.

Численность населения МО Сухо-Чемровский сельсовет составляет 900 человек, соответственно 635 – в с.Сухая Чемровка и 265 человек – с.Сверчково. Общая площадь в границах  населенных пунктов 2047 Га.

На территории МО находятся: 2 школы, 2 библиотеки, 1 СДК, 1 сельский клуб, 7 магазинов, сельхозпредприятия: «Лига», «Агропродсервис», «Льняная компания», «Шанс».

Эксплуатационные запасы подземных вод по М.О. Сухо-Чемровский сельсовет не разведаны. В 1974-1980 г.г. по Целинному району была проведена региональная оценка эксплуатационных запасов подземных вод (протокол ГКЗ №9577 от 31.10.1984 г.) Сведения по прогнозным эксплуатационным запасам подземных вод неогенно-четвертичного  водоносного комплекса, включающих среднечетвертичный аллювиальный водоносный горизонт приведены в нижеследующей таблице.

Приложение №1

| Наименование водоносного комплекса | Прогнозные эксплуатационные запасы тм3/сут | Существующий водозабор тм3/сут |
| --- | --- | --- |
|  | минерализация до 1 г/дм3 | по району | по МО |
| неогенночетвертичный | 103,8 | 0,32 | 0,15 |

Цель добычи подземных вод – хозяйственно-питьевое водоснабжение сел Сухая Чемровка и Сверчково.

Добыча подземных вод осуществляется с использованием двух эксплуатационных скважин, работающих в автоматическом круглосуточном режиме.

Участкам недр, предоставленным в пользование, придаются статусы горных отводов, центры которых совпадают с местоположением эксплуатационных скважин со следующими географическими координатами:

Приложение №2

| №№ скважин | Местоположение скважины | Географические координаты | Площадь горного отвода Га | Глубина горного отвода м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С.Ш. | В.Д. |  |  |
| 726 | северо-западная окраина с.Сверчково | 52*47’02” | 85*21’10” | 1,0 | 46 |
| 69/73 | западная окраина с.Сухая Чемровка | 52*43’20” | 85*24’30” | 1,0 | 44 |

Для подъема запланированного количества воды и создания над устьем скважины достаточного напора, скважины оборудованы погружным электрическим насосом

ЭЦВ 6-10-50 с электродвигателем 7 ПЭДВ 2,8-40 мощностью 2,8 кВт. Насосы установлены на глубине 28 м.

Сведения по действующим скважинам приведены в нижеследующей таблице.

Приложение №3

| № сква-жины | Глубина, м | Геологический индекс эксплуати-руемого горизонта | Макси-мальный водозабор, м3куб | Допус-тимое пони-жение уровня,м | Назна-чение сква-жины | Размеры зон санитарной охраны (ЗСО,м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 пояс | 2 пояс | 3 пояс |
|  |  |  | Сверчково |  |  |  |  |  |
| 726 | 50 | a5 Qп | 94,5 | 39 | ХПВ | 100х 100 | 282х 282 | 1344х 1344 |
|  |  |  | Сухая | Чемровка |  |  |  |  |
| 69/73 | 44 | a5 Qп | 80 | 19 | ХПВ | 100х 100 | 124х 124 |  |

Общая протяженность водопроводной сети в с.Сверчково составляет 4190 м, в с.Сухая Чемровка – 1900 м. Трассы трубопроводов выполнены из пластмассовых труб Дн= 110 мм. Учитывая небольшой расход скважины (10м3/2) и экономию электроэнергии, рядом со скважиной существует водонапорная башня в с.Сверчково 50 м3 и высотой столба

15 м, в с.Сухая Чемровка – 10 м3. Глубина залегания труб с учетом наибольшей глубины промерзания – 2,7 м. На водоводах смонтированы в с.Сверчково 57 смотровых колодцев, в с.Сухая Чемровка – 9, с необходимым количеством водоразборных колонок, пожарных гидрантов, запорной арматуры и фасонных частей. (Схема водоснабжения с.Сверчково, с.Сухая Чемровка). Колодцы выполнены из сборных железобетонных колец ИЦ-15-9 диаметром 1,5м.

Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики.

Отсутствие потенциальных источников химического загрязнения подземных вод в границах третьего пояса зоны санитарной охраны дает основания предполагать, что ухудшение качества подземных вод вследствие эксплуатации водопровода происходить не будет.

В следствии небольшой величины водоотбора – 85 кубометров воды в сутки, какого-либо влияния на изменение компонентов окружающей природной среды (ландшафт, растительность и т.п.) не ожидается.

Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы, возникающие при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы.

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

Добыча подземных вод производится для хозяйственно-питьевых нужд населенных пунктов, для производственных нужд и для полива приусадебных участков.

Для более полного удовлетворения хозяйственных и питьевых нужд населения, необходимо строительство разветвленной водопроводной сети, охватывающей личную застройку сел Сухая Чемровка и Сверчково.

При этом нужно соблюдать следующие рекомендации:

- Применение гравийно-проволочных фильтров с малым гидравлическим сопротивлением.

- Геодезическое исследование географического разреза скважины и качества подземных вод.

- Применение компактно-блочного оборудования станции управления.

- Обязательным оборудованием скважин устройством для замера статистического и динамического уровня воды.

- Обязательным оборудованием скважин счетчиком-водомером для замера дебита скважины.

- Ведения журнала учета работы скважины.

- Тщательная герметизация устья скважины.

- Отбор подземных вод не должен превышать допустимого лимита.

3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой и технической воды.

Пользование недрами для добычи подземных вод МО «Сухо-Чемровский сельсовет» осуществляется с использованием двух эксплуатационных сважин, работающих в автоматическом круглосуточном режиме: №726  пробуренной в 1971 году- с.Сверчково, №63173 пробуренной в 1973 году- с.Сухая Чемровка.

Существующий водозабор составляет 46,6 тыс. м3/год, в том числе по видам водоиспользования:

на производственные нужды – 872 м3/год

на нужды субабонентов – 31695 м3/год

на полив приусадебных участков – 14110 м3/год

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

В связи с тем, что жители с.Сухая Чемровка по улицам: Центральная, Береговая, Школьная, Луговая, Молодежная и Березовая отказались от использования централизованной системы водоснабжения и используют в своих домах стационарные водоподъемные станции, поэтому вопрос о строительстве водопроводных сетей по этим улицам отпадает.

Существующий водопровод по улице Садовая был реконструирован в 1990 году, проложены пластмассовые трубы, и находится в удовлетворительном состоянии.

В с.Сверчково в 1990 году было проведено строительство разветвленной водопроводной сети, охватывающей жилую застройку села. Водопровод находится в удовлетворительном состоянии. Необходимо плановое обслуживание, текущий ремонт сети.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Действующие водопроводные сети следует промывать и дезинфицировать хлорированием их до получения контрольных физико-химических и бактериологических анализов воды. Порядок осуществления промывки и дезинфекции производить в соответствии со

СНиП 3.05.04-85.

Должны предусматриваться следующие виды работ:

- Наведение порядка в ЗСО скважин.

- Ремонт и содержание в надлежащем порядке ограждения ЗСО

- Проведение косметического ремонта скважин

- Осуществлять систематический контроль за техническим и санитарным состоянием водозаборных сооружений.

- Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

В перспективе необходимо предусмотреть строительство водопроводной сети в с.Сверчково по улице Набережная и Короткая протяженностью 1 км.

7. Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения.

Не выявлено.

Утверждено Постановлением               Администрации № __  от____

Глава Администрации

Сухо-Чемровского сельсовета

____________В.Л.Бердников

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СУХО-ЧЕМРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ